## Slide 1
Коэффициент полезного действия механизма

## Slide 2
Задание: найдите соответствие
Физическая величина | Обозначение | Формула | Единицы измерения
Работа | N |  | Н·м
Мощность | М | F·l | %
Момент силы |  | А/t | Дж
Коэффициент полезного действия | A | F·S | Вт

## Slide 3
Проверка
Физическая величина | Обозначение | Формула | Единицы измерения
Работа | A | F·S | Дж
Мощность | N | А/t | Вт
Момент силы | М | F·l | Н·м
Коэффициент полезного действия |  |  | %

## Slide 4
Коэффициент полезного действия (КПД)
Определение
Обозначение (символ, буква)
Формула
Величины, входящие в формулу
Единицы измерения
КПД – это отношение полезной работы к полной работе
Обозначение – η (греческая буква «эта»)
Ап – полезная работа [1 Дж];
Аз – затраченная работа [1 Дж];
[η]=[%]

## Slide 5
Какую полезную работу совершают люди?
Ответьте на вопросы к картинкам
Как уменьшить свои усилия при подъёме тяжёлого груза?
Изменится ли работа силы, приложенной к грузу?
Поднимают груз на определённую высоту
Применить простой механизм – наклонную плоскость
?
Как называется работа, совершённая с помощью механизма?
Полная (затраченная) работа

## Slide 6
Опыт: определение полезной и затраченной работы
1 группа
2 группа
Вывод: Ап< Аз
Задание: определите КПД механизма

## Slide 7
Уменьшить Аз
Как увеличить КПД механизма?
?
Уменьшить силы трения
Применять лёгкие, но прочные материалы

## Slide 8
Задача: бадью с известковым раствором массой 120 кг поднимают на второй этаж строящегося дома при помощи подвижного блока на высоту 10 м. На верёвку во время подъёма действуют с силой 720 Н, а её свободный конец вытягивают на 20 м. Определите КПД установки.
Решение:
Aп = P ∙ h1 ;
P = m∙g
Aз = F ∙ h2
P =120 кг·9,8 Н/кг≈1200Н
Aп = 1200Н·10м=12000Дж
Дано:
m = 120 кг
g = 9,8 Н/кг
F = 720 Н
h1 = 10 м
h2 = 20 м
η = ?
Aз = 720Н·20м=14400Дж
η=12000Дж/14400Дж·100% ≈ 83%
Ответ: η=83%